3. Méthodologie

3.1 La méthode de Boltzmann sur réseau.

Communément appellé LBM (lattice-Boltzmann method) la méthode de Bolzmann sur réseau est utilisé pour simuler le comportement dans le temps d’une onde électromagnetique ou d’un fluid newtoniens.
La méthode est appliqué sur un site non-dimensionnée, est donc à l’utilisateur definir le pas d’espace [deltax] et le pas de temps [deltat].
Il est possible de distinguer plusieur façon de utiliser ce models à partir du nombre de different lattice utilisé, une manière pour les caractériser est le schema DnQm où “Dn” représente les “n” dimension du réseau et
“Qm” décrit les “m” directions de propagation de l’onde.

L’onde est decrite par une quantité fi avec i = 0 .. m representent ça distribution de densité.
Ils se distinguent l’equation de collision de phase :
[1]
et l’equation de propagation de phase:
[2]
qui caractérisent le mouvement de l’onde.
En particulier pour les cas D2Q5 et D3Q7 on obtient les equations:
[3] i = 0 .. m
[4]

où n est l’indice de refraction du point traité, [rho = sum(fi)], v est la vitesse de propagation de l’onde, vi reprèsent la vitesse directionelle de l’onde et [j = sum(vi*fi)].

La source de l’onde peut être calculé à partir de l’equation :
[5]
où v est la frequence de l’onde, A est l’amplitude maximal et t est l’iteration courant de la methode multiplié par le pas the temps [deltat].